## 大阪市の下水汚泥中の放射能に関するQ&A

[2011年7月1日]

Q1　国が示している汚泥の取り扱いに関する考え方や、汚泥に適用される放射性物質の許容基準はどのようなものがあるのですか？

A　現在のところ、原子力災害対策本部より6月16日に示された「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱に関する考え方」に記載された基準が、当面の取扱いに関する目安になっています。

その考え方では、脱水汚泥等の当面の取扱方針の検討結果として、セシウム134及びセシウム137の合計濃度が8,000Bq/kg以下の脱水汚泥等については跡地を居住等の用途に供しないこととした上で適切な対策を講じた埋め立て処分を可能とすること等、脱水汚泥等の処理、輸送、保管及び処分や、脱水汚泥等を利用した副次産物の利用及び作業者の労働安全衛生管理等についての具体的措置や留意事項が示されています。

＜参考＞

国土交通省

- 放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方について

（社）日本下水道協会

- 「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」についての解説

Q2　スクリーニングとは？

A　一般的にはふるいわけ検査のことです。今回は、放射線量計を用いて、簡易的に溶融スラグや焼却灰の放射能汚染の有無を確認しました。

Q3　放射性物質として取扱う必要のない放射能レベルとはどのようなものですか？

A　放射性物質として取扱う必要のない放射能レベルとは、放射性物質によって汚染されたものを一般社会に還元し再利用することの可否を判断するために定められたものであり、クリアランスレベルと言われています。

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(平成17年経済産業省令第112号)」に規定するコンクリート破片等についての放射能濃度はセシウム134：0.1Bq/g、セシウム137：0.1Bq/g等とされています。

Q4　土壌の放射性セシウムの濃度の測定は何処が行ったのですか？

A　文部科学省が、関係省庁、47都道府県等の協力を得て実施した、環境における放射能水準の調査結果(環境放射線データベース)より引用しました。

＜参考＞

- 環境放射線データベース

Q5　溶融スラグの放射能はいつ測定したのですか？

A　測定の詳細は次のとおりです。

試料採取日　平成23年6月6日

測定日　　  　平成23年6月7日

分析法　　 　 文部科学省：緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法

Q6　ホームページに掲載された溶融スラグ以外の放射能測定は行っていないのですか？

A　大阪市で発生する下水汚泥の大半(約2／3)は舞洲スラッジセンターで溶融処理を行っています。また、平野下水処理場でも下水汚泥の焼却及び溶融処理を行っていますが、原子力発電所事故に由来する放射性物質は主として大気環境を経由することから、市域に均等に影響するものとして、舞洲スラッジセンターの溶融スラグを代表試料としました。

専門機関に委託して放射性物質の測定を行ったのは、ホームページ掲載のスラグですが、簡易型の放射線量計(GM管式サーベイメーター)を用いたスクリーニングは舞洲スラッジセンターの溶融スラグの他に平野下水処理場の溶融スラグや焼却灰について実施しました。いずれも自然環境中以上の放射線量は検出されませんでした。

Q7　下水処理水の放射線量は測っていないのですか？

A　下水道に流入する下水は家庭や事業場で使用する水道水と雨水に由来します。水道原水中の放射性物質については水道局で定期的な測定を行っていますが、いずれも計測可能な値(定量下限値)を下回る結果で推移しているため、下水についても同様の状況が考えられます。

下水道に流入した放射性物質は下水汚泥に移行して濃縮されることから、下水処理の最終産物であり濃縮倍率の高い溶融スラグについて測定することにより容易に結果が得られると考えています。

＜参考＞

- 大阪市水道局のホームページ

Q8　下水処理場の敷地内や境界での放射線量測定は行わないのですか？

A　溶融スラグ中の放射性物質濃度が国内の土壌中の濃度と同程度であることから、下水処理場敷地内の放射線量測定の必要性はないと考えています。

Q9　なぜ下水汚泥から放射性物質が検出されるのですか？

A　下水処理場への物質の流入経路については、水道水をはじめとする生活・産業排水と、環境中の物質が雨により下水処理場に流入する2つが主なものになります。

これらに放射性物質が含まれると、下水処理の過程で発生する汚泥に取込まれて濃縮されます。このため、汚染がある場合には通常値よりも高い濃度で放射性物質が検出されます。

Q10　下水汚泥はどのように処理されているのですか？

A.　大阪市では下水処理で発生した汚泥のほとんどを嫌気性のタンクに入れて、有機物の分解を行って減量した後に、水分が80％位になるまで脱水し、溶融炉で約1,300度の高温でガラス状のスラグとする溶融処理や、焼却炉で約800度で焼却して焼却灰とする焼却処理を行っています。

溶融施設は舞洲スラッジセンターと平野下水処理場に設置されており、焼却炉は平野下水処理場に設置されています。

各下水処理場からは送泥パイプにより舞洲スラッジセンターや平野下水処理場に、汚泥の輸送が行われています。

Q11　溶融スラグと焼却灰はどのくらいの量が発生していますか。

A.　平成22年度実績では、溶融スラグは約30t/日発生し、焼却灰が約16 t/日発生しています。

Q12 　溶融スラグや焼却灰は有効利用されているのですか。

A.　溶融スラグは建設資材等に利用されています。　焼却灰は全量埋立て処分しています。

（関連情報）

日本各地の環境中の放射性物質量は文部科学省により毎日測定されています。

- 文部科学省　都道府県別環境放射能水準調査結果

### お問い合わせ

大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)

住所: 〒559-0034　大阪市住之江区南港北1丁目14番16号　大阪府咲洲庁舎33階

電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690